| 索引号 | 11341702783081862F/202003-00076 | 组配分类 | 通知公告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 发文日期 | 2020-03-25 10:13 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（顺豪、安通）,通知公告 |
| 信息来源 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（顺豪、安通） | 内容概述 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（顺豪、安通） |

## 环境影响报告表（书）拟批准公示（顺豪、安通）

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的 对策和措施 | 受理公示反馈情况 | 公众反馈意见的联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产5000万件防腐衬胶及60万套汽车阻尼板项目 | 宁国经济技术开发区河沥园区 | 安徽顺豪新材料科技有限公司 | 北京中咨华瑞工程科技有限公司 | 项目拟投资32560万元，占地面积约40000m2，新建设50000m2厂房及综合配套用房，购置胶料炼制系统、自动喷胶机、履带式抛丸机、硫化成型机等设备，建设年产5000万件防腐衬胶及60万套汽车阻尼板项目。 | 主要环境影响：废水、废气、固废、噪声。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：1、颗粒物通过集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；炼胶废气通过密闭收集+布袋除尘+二级活性炭装置+15m排气筒；硫化废气通过密闭收集+二级活性炭装置+15m排气筒；制浆、刷胶、衬胶硫化废气通过密闭收集+二级活性炭吸附装置+吸脱附+催化燃烧装置+15m排气筒；喷漆废气通过密闭收集+干式除漆雾装置+二级活性炭装置+15m排气筒；天然气锅炉废气通过低氮燃烧+15m排气筒。 2、生活污水、地面保洁废水通过地埋式污水处理设施处理达标后排入园区污水管网；冷却水循环使用。 3、布袋除尘器收集的粉尘、废包装袋、废过滤杂质、废橡胶边角料收集后全部回用于生产工序；废包装袋、废过滤杂质、废橡胶边角料收集后，外售物资回收部门综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理；废油桶、废活性炭送有资质的危险固废处置中心处置。 4、合理布局，采用减震、消声、隔声等降噪措施。 | 无反对意见 | 0563-4017479 审批科 |
| 宁国市安通汽车修理有限公司新建项目 | 宣城市宁国市河沥街道办事处坞村和平塘村民组和平路63号 | 宁国市安通汽车修理有限公司 | 杭州竞陵环保科技有限公司 | 项目总投资200万元，企业租用厂房总建筑面积500m2，内设维修工位、烤漆房、停车区域等。该项目主要从事机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）等服务项目，预计年维修车辆3000辆次，喷烤漆1000辆次、洗车3000辆次。 | 主要环境影响：废水、废气、固废、噪声。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：1、油漆废气经喷烤漆房配套的三套过滤系统过滤（玻璃纤维棉过滤 +褶皱式干式过滤纸 +中效棉袋式过滤）后采用光催化氧化处理装置加活性炭双道处理后再经不低于15m高排气筒高空排放。 2、洗车废水经隔油池预处理后与生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后排入市政污水管网。 3、危险废物委托有资质单位处理；一般固废外售综合利用；生活垃圾交由市政环卫部门定期清运处理。 4、①采用“闹静分开 ”和合理布局的原则，维修车间、烤漆房分区布置。 ②所有生产设备必须安装在维修车间内，喷漆房风机安装时必须采取减震、隔声措施；气泵位于独立隔声房内，底座设置隔震垫； ③修理工序必须室内进行，维修过程中保持车间窗户处于关闭状态。 ④加强营业管理，避免金属碰撞、敲击声产生对周围环境造成影响。 ⑤合理安排经营活动，禁止在夜间进行维修活动。 | 无反对意见 | 0563-4017479 审批科 |

公示时间：2020年3月25日~2020年3月31日(5个工作日)

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。