| 索引号 | 11341702783081862F/202007-00008 | 组配分类 | 通知公告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 发文日期 | 2020-07-06 10:38 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（凤形、和晶）,通知公告 |
| 信息来源 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（凤形、和晶） | 内容概述 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（凤形、和晶） |

## 环境影响报告表（书）拟批准公示（凤形、和晶）

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的 对策和措施 | 受理公示反馈情况 | 公众反馈意见的联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型耐磨材料生产线绿色化改造项目 | 宁国经济开发区河沥园区安徽省凤形耐磨材料股份有限公司厂区内 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 宣城瑞达工程咨询有限公司 | 本项目位于宁国经济技术开发区河沥园区安徽省凤形耐磨材料股份有限公司厂区内，依托公司现有生产车间厂房进行改造建设。拟淘汰现有29套铝壳中频电炉，全部更新为7套节能型钢壳中频电炉，升级改造铁模覆砂线，智能铸造车间新建2条迪砂垂直分型智能化生产线等工程。项目2018年12月19日通过宁国市经信委技改备案。 | 1、废水：雨污分流；项目冷却水循环使用，不外排；项目生活废水经化粪池预处理后排入宁国经济技术开发区河沥园区污水管网。 2、废气：熔化烟尘采用集气罩+旋风除尘+布袋除尘+15m高排气筒处理；造型浇注VOC采用集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒处理；打磨粉尘采用“密闭收集+袋式除尘器+15m高排气筒”处理；落砂清砂及砂处理再生粉尘采用集气收集+袋式反吹除尘器+15m高排气筒”处理；淬火、回火炉VOCs采用“集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒”处理；热处理加热废气采用“集气管收集+水浴除尘装置+16m高排气筒”处理。 3、噪声：选择低噪声设备，优化布局，采取减振、隔声等降噪措施。 4、固废：一般固废主要金属边料，收集后外售物资回收公司再利用；一般固废主要金属边料，收集后外售物资回收公司再利用；生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。设置危废暂存库存放废矿物油等。 | 无反对意见 | 0563-4017479 审批科 |
| 建筑门窗玻璃产品深加工项目 | 安徽省宁国市经济技术开发区河沥园区富宁北路 | 宁国和晶玻璃有限公司 | 安徽中禹环境工程技术有限公司 | 宁国和晶玻璃有限公司投资5000万元，租赁宁国市博瑞精工机械有限公司厂房4500平方米，购置四边磨边机、强制对流水平钢化炉、高压釜合片机、丁基胶涂胶机等主要设备16台（套），项目建成后，达到年产60万平方米建筑门窗玻璃深加工产品。 | 1、废水：雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网，本项目生活废水经自建的地埋式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后排入园区污水管网，经园区污水管网排入东津河。 2、废气：项目磨边切割工序采用湿法作业，车间加强通风，有机废气经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；食堂油烟经一台高效油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒排放。 3、噪声：采取基础减震、隔声等措施。 4、固废：一般固废分类收集后综合利用，生活垃圾收集后交环卫部门清运处置，危废暂存厂区交资质单位处理。 | 无反对意见 | 0563-4017479 审批科 |

公示时间：自公示之日起五个工作日

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。