| 索引号 | 11341702783081862F/202010-00104 | 组配分类 | 通知公告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 发文日期 | 2020-10-28 16:17 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（天马）,通知公告 |
| 信息来源 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（天马） | 内容概述 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（天马） |

## 环境影响报告表（书）拟批准公示（天马）

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 受理公示反馈情况 | 公众反馈意见的联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车平面密封材料和汽车橡胶密封件生产项目 | 宁国经济技术开发区河沥园区振宁路（宁国市德胜建筑机械有限公司内） | 宁国市天马复合材料有限公司 | 安徽资环环境工程有限公司 | 主要建设内容为：购置辊涂机、搅拌机、烘干线、废气处理设施等设备若干台/套，生产金属橡胶发泡板及涂层板。项目建成后，可形成年产60万平方米金属橡胶发泡板及涂层板的生产能力。 | 1、废水：项目废水主要为生活污水、脱脂废水、钢板冲洗水废水。生活污水经化粪池预处理、脱脂废水经自建的污水处理站预处理后，与钢板冲洗水废水一并排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂，循环冷却水及晾干保温循环水定期排水用于道路洒水。。 2、废气：配料废气经集气装置+布袋除尘器+1根15m高排气筒；配胶、开炼、密炼废气经集气装置+布袋除尘器（2套）+UV光氧+活性炭净化装置+1根15m高排气筒；涂胶、晾干、烘干经集气装置+催化燃烧装置+1根15m高排气筒。 3、噪声：安装减震垫和消声器等降噪措施。 4、固废：设置1个一般固废暂存间，位于项目西北角，建筑面积20m2；设置一间危废暂存间，位于项目西北角，建筑面积15m2；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处理。 | 无反对意见 | 0563-4017479 审批科 |

公示时间：自公示之日起五个工作日

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。