| 索引号 | 11341702734952262G/202204-00052 | 组配分类 | 双随机一公开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市应急局 | 发文日期 | 2022-04-02 17:25 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 双随机一公开 |
| 信息来源 | 宁国市应急局 | 主题导航 | 公安、安全、司法 |
| 信息名称 | 宁国市应急局2022年第一季度“双随机、一公开”检查结果公示 | 内容概述 |  |

## 宁国市应急局2022年第一季度“双随机、一公开”检查结果公示

| 序号 | 检查 日期 | 被检查企业名称 | 参加执法检查人员及专家 | 本次检查发现的问题 | 整改期限 | 复查日期 | 复查情况 | 隐患数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1月14日 | 德特威勒密封技术（安徽）有限公司 | 解发达 、 毛宇、刘鑫山 、刘赟 | 1.未制定安全生产费用提取计划 2.有限空间作业未落实审批制度，未开展有限空间作业专项应急演练。未开展有限空间作业安全教育培训 3.安全标准化创建过程中对一线员工宣传教育不到位，自评情况未公示 4.生产区安全警示标识不足 5.危化库、硫化车间配电盒未设置漏电保护装置。 | 立即整改 |  |  | 5 |
| 2 | 1月14日 | 安徽金瑞电子波纤有限公司 | 解发达 、 毛宇、 | 1.该企业全员培育教育内容未按年度计划实施，考核试卷未签名不规范。 2.有限空间作业未见审批表。动火作业、高处安全作业审批表不规范。 3.现场部分干粉灭火器压力不足。 4.有限空间场所未设置警示标志 5.部分电机未固定。 | 立即整改 |  |  | 5 |
| 3 | 1月14日 | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 解发达 、 毛宇、 | 1.一号、二号铸造车间地坑防护不到位。 2.冶金炉平台防护不符合要求，部分无踢脚板。 3.部分生产车间有限空间场所未设置警示标志、风险告知牌。 4.一名新进工人三级教育培育不到位。 | 立即整改 |  |  | 4 |
| 4 | 3月23日 | 安徽盛隆铸业有限公司 | 解发达、毛宇、刘赟 | 1、企业主要负责人未取得安全培训合格证（企业已与培训机构报名），未见主要负责人带队安全生产检查记录，企业未为从业人员购买安全生产责任险。 2、企业隐患排查台账不规范（检查人未签名），未见到企业全员教育培训内容。 3、现场吊装作业人员未戴安全帽。 4、工业气瓶未分开放置，手动电动工具无防护罩，叉车驾驶员未系安全带。 5、现场未见电炉水冷元件配置温度、进出水流量差检测及报警装置 | 限期整改 | 2022年4月23日 |  | 4 |
| 5 | 3月23日 | 宁国市中泰汽车零部件有限公司 | 解发达、毛宇 | 1、企业未制定安全生产管理制度、安全生产责任制度。 2、企业未建立安全隐患排查治理台账，未见安全教育培训资料。 3、企业未制定应急预案。 4、铝熔炉周边有积水。 5、天燃气管道不得附着电源线。 6、铝件打磨房无粉尘清扫制度、电气不防爆、地面积铝尘。 | 限期整改 | 2022年4月23日 |  | 6 |
| 6 | 3月23日 | 安徽品志合金新材料有限公司 | 解发达、毛宇、刘赟 | 1、转动部位无防护，污水池无防护栏。 2、零时用电不规范。 3、有限空间标识不醒目。 4、危化品库防水防潮措施不到位，危化品库边喷淋水压不足。 5、企业未为职工购买安全责任制险。 | 限期整改 | 2022年4月23日 |  | 5 |
| 7 | 3月23日 | 安徽今日生物食品发展有限公司 | 解发达、毛宇、刘赟 | 1、未见企业安全生产管理制度、未见安全生产责任制度、未见隐患排查治理台帐、未见安全教育培训资料、未见应急预案。 2、厂房内堆垛超高。 3、叉车驾驶员未系安全带。 4、锅炉房无岗位安全操作规程，无严禁烟火警示标识。 | 限期整改 | 2022年4月23日 |  | 4 |
| 8 | 3月24日 | 安徽路联装饰材料有限公司 | 解发达、毛宇、刘赟 | 1、企业主要负责人未参加安全培训并取得资格证，安全管理人员未参加安全培训并取得资格证，安全员未参加安全培训并取得资格证。 2、企业未制定应急预案。 3、车间二层平台无防护栏，无踢脚板。 4、部分消防栓内消防器材缺失。 5、DMF使用场所部分电气、插座不防爆。 6、配料间不符合安全规范要求，电气不防爆。 7、厂区消防通道及车间疏散通道堵塞、占用。 8、工业气瓶混放，无安全间距，天燃气锅炉房电气不防爆。 9、部分传动装置未设置防护罩。 | 限期整改 | 2022年4月24日 |  | 9 |
| 9 | 3月31日 | 安徽源光电器有限公司 | 佘海兵、解发达、毛宇、刘赟、黄武 | 1、未见企业主要负责人带队进行安全生产检查。 2、企业未制定安全费用提取计划。 3、企业应急预案未制定。 4、危化品使用场所电气不防爆。 5、喷锌车间电气不防爆。 6、定型烘箱车间无岗位安全操作规程。 7、消防设施无点检卡。 | 限期整改 | 2022年4月30日 |  | 7 |
| 10 | 3月31日 | 宁国市普萨斯密封技术有限公司 | 佘海兵、解发达、毛宇、刘赟、黄武 | 1、企业主要负责人未进行安全生产检查。 2、企业安全生产隐患排查治理台帐未建立。 3、企业教育培训未进行考核。 4、配电房其中一扇门不符合规范要求。 5、配胶间搅拌机未接地，原料存放间无应急收集装置，使用铁质开桶工具，危化品暂存库温湿度装置不防爆，喷淋洗眼器水压不足。 | 限期整改 | 2022年4月30日 |  | 5 |
| 11 | 3月31日 | 宁国市惠利电器有限公司 | 解发达、毛宇、刘赟、黄武 | 1、企业主要负责人未参加安全教育培训，未带队进行安全生产隐患排查。 2、企业未制定安全生产管理制度、责任制度。 3、企业未建立安全生产隐患排查台账。 4、企业安全生产教育培训未按计划开展，未制定应急预案。 5、生产车间消防通道堵塞，安全出口无应急照明、无安全出口指示。 6、喷金车间电气不防爆，隔断用泡沫夹心板。 7、一个锌粉收尘包无泄爆口，地面积尘严重，使用铁制工具。 8、环氧车间电气不防爆，化学品储存混放，未专库存放。 | 限期整改 | 2022年4月30日 |  | 8 |