| 索引号 | 113417020032561679/202402-00035 | 组配分类 | 施工有关信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市水利局 | 发文日期 | 2024-02-10 11:01 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 施工有关信息 |
| 信息来源 | 宁国市水利局 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| 信息名称 | 宁国市江河湖库水系连通项目（水利工程）施工情况 | 内容概述 | 1、施工图审查机构：宁国市水利局2、审查人员：相关水利技术指导人员3、审查结果：合格4、审查时限：以审查具体时间为准5、项目法人单位：宁国市城西湖工程建设管理处裴智江6、设计单位：安徽省水利水电勘测设计院王天星7、施工单位：安徽鲁班建设投资集团有限公司陈南星8、监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司李越川9、工程情况(1)湖体调蓄工程。 |

## 宁国市江河湖库水系连通项目（水利工程）施工情况

1、施工图审查机构：宁国市水利局

2、审查人员：相关水利技术指导人员

3、审查结果：合格

4、审查时限：以审查具体时间为准

5、项目法人单位：宁国市城西湖工程建设管理处    裴智江

6、设计单位：安徽省水利水电勘测设计院    王天星

7、施工单位：安徽鲁班建设投资集团有限公司  陈南星

8、监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司  李越川

9、工程情况

(1)湖体调蓄工程。根据生态补水调蓄库容的需要，并结合现状地形条件及城市景观湖相关建设要求，对湖体进行开挖，城西湖正常蓄水位为55.5m，相应库容量为16万m³,，相应水面面积为100亩。

(2)生态补水工程。结合最新路网规划和实施情况，城西湖原计划从南干渠取水，沿开拓路-国泰路新建过水箱涵引水到湖区，计划引水流量1.5m³/s，后因开拓路、国泰路未能及时新建，为保障湖区用水，经批准调整引水线路，沿风形路西侧铺设管径1.5米管道，管道长980m,引水流量为1.5m³/s,:同时从小南河取水给星河补水，引水管道长约150m，管径0.6米，设计流量为0.3m³/s

(3)滨水景观工程。根据周边的用地规划布局及场地的综合资源分析，结合不同区段景观和空间的特质，对城西湖四周的地块进行滨水景观建设，为周边居民提供休闲、游憩及娱乐的场所，滨水景观占地面积约110亩。景观建设内容主要包括，园路、广场、栈道、亲水平台，休闲亭、廊、阁及景观建筑与桥梁、景观小品，绿化与浇灌系统，景观照明及园区监控系统等。城西湖以“四区一轴”进行功能结构划分，即市民休闲区、教育文化区、来子游乐区、市民健身区、文化休闲轴。