| 索引号 | 11341702783081862F/202209-00130 | 组配分类 | 通知公告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 发文日期 | 2022-09-23 16:11 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（联君、东红）,通知公告 |
| 信息来源 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（联君、东红） | 内容概述 | 环境影响报告表（书）拟批准公示（联君、东红） |

## 环境影响报告表（书）拟批准公示（联君、东红）

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策措施 | 受理公示反馈情况 | 公众反馈意见的联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车底盘橡胶减震系列产品生产项目 | 宁国经济技术开发区南山园区宜黄线 | 安徽联君橡胶科技有限公司 | 安徽资环环境工程有限公司 | 项目购置密炼机、开炼机、硫化压机、磷化线、冲压设备、仪表加工设备等生产设备。项目实施达产后，年产汽车底盘橡胶减震系列产品1000万件。 | 水：项目废水经污水处理设施处理后排入宜黄线污水处理站。 气：切割打磨焊接粉尘经集气装置收集，带式除尘器处理后，15m高排气筒外排；抛丸粉尘经机器装置收集，袋式除尘器处理后，15m高排气筒外排；硫化、涂装废气经集气罩+软帘收集，干式过滤+两级活性炭吸附装置处理后，15m高排气筒外排；炼胶废气经集气罩收集，喷淋塔+除雾装置+两级活性炭处理后，15m高排气筒外排。。 固废：生活垃圾、收集粉尘由环卫部门定期清运；橡胶边角料回用于生产；金属边角料、废焊条收集后外售；废包装桶、漆渣、废槽液、废过滤棉、废过滤袋、废活性炭、废润滑油、废切削液、脱水污泥等危险废物交有处置能力单位处理。 噪声：减震、隔声。 | 无反对意见 | 0563-4017479 审批科 |
| 石料加工项目 | 安徽省宁国市港口镇灰山村二十三组 | 宁国市港口镇东红石料加工厂 | 安徽森保环境科技有限公司 | 项目主要为安徽水安建设集团股份有限公司（以下简称水安公司）实施石料配套加工服务，购置石料破碎加工流水线含：破碎机、振动筛、地磅、输送带等生产设备。 | 水：生活污水及食堂废水分别经粪池、隔油池预处理后，定期清掏农用，不外排；车辆清洗废水回用不外排；厂区初期雨水经导流沟+雨水收集池，回用于厂区抑尘洒水。 气：生产车间内皮带输送机沿线设置喷雾装置，运输带采取密闭；投料、破碎、筛分及出料粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒(DA001)排放；卸料设置于封闭生产车间内，并安装自动喷雾降尘装置；运输车辆出厂前对轮胎进行清洗、厂内道路硬化，洒水降尘，物料采用篷布进行遮盖。 固废：生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置；餐厨垃圾暂存于餐厨垃圾收集桶中，委托有许可单位清运。布袋收集粉尘、沉淀池沉渣、废布袋收集后集中外售利用；废机油、废机油桶交由有资质单位进行安全处置。 噪声：隔声、减震。 | 无反对意见 | 0563-4017479 审批科 |

公示时间：自公示之日起五个工作日

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。