| 索引号 | 11341702711708013U/202305-00034 | 组配分类 | 政协委员提案办理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 发文日期 | 2023-05-23 15:45 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 政协委员提案办理 |
| 信息来源 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 主题导航 | 国民经济管理、国有资产监管 / 通知 |
| 信息名称 | 关于市政协十一届二次会议第111号提案的答复 | 内容概述 | 韩丰委员：您提出的《关于加强港口化工园区环保“三同时”建设的建议》（111号提案)已收悉，经开区高度重视，根据环境保护法规定，化工园区建设初期须超前谋划建设园区污染防治设施和相关管理制度，确保与入园企业建设环保“三同时”，经开区正加快配套完善设施和相关制度，拟构建园区三级管控体系，严格要求企业做好“三同时”，具体措施如下:一、规划布局园区已编制《宣城宁国化工园区总体发展规划（2023-2035年）》《宣城宁国化工园区产业发展规划（2023-2035年）》，并制定出台《宣城宁国化工园区产业发展指引》（宁开发管〔2023〕41号）和《宣城宁国化工园区危险化学 |

## 关于市政协十一届二次会议第111号提案的答复

韩丰委员：

您提出的《关于加强港口化工园区环保“三同时”建设的建议》（111号提案)已收悉，经开区高度重视，根据环境保护法规定，化工园区建设初期须超前谋划建设园区污染防治设施和相关管理制度，确保与入园企业建设环保“三同时”，经开区正加快配套完善设施和相关制度，拟构建园区三级管控体系，严格要求企业做好“三同时”，具体措施如下:

一、规划布局

园区已编制《宣城宁国化工园区总体发展规划（2023-2035年）》《宣城宁国化工园区产业发展规划（2023-2035年）》，并制定出台《宣城宁国化工园区产业发展指引》（宁开发管〔2023〕41号）和《宣城宁国化工园区危险化学品禁止、限制和控制目录》（宁开发管〔2022〕167号），明确了产业目录、产业类别、生产能力、工艺水平等关键指标。园区总体规划环境影响评估报告已完成初稿编制，目前正筹备公众听证程序。

根据总体发展规划，宣城宁国化工园区港口片区建成有磷氟专用化学品区，规划发展绿色化工产业区、高端氟化工产业区、化工新材料产业区、特种功能化学品区，后续拟根据后续项目入园情况合理设置核心区，一般区及缓冲区，同时将合理规划热电中心管廊范围，提升能源梯度使用率，减少运输成本，并按计划搬迁化工园区内非化工企业。

二、环境基础配套设施

港口片区排水依托镇区污水处理厂，位于宁港路东侧港口镇镇区内，设计总规模为2.0万立方米/天，现状实际最大处理能力5000立方米/天。污水处理厂二期位于太平路与月鉴路交口西南侧，为化工专用污水处理厂，规划用地面积约37.8亩，总处理规模为0.3万m³/d，本次施工规模0.15万m³/d，远期规划规模0.15万m³/d。该项目目前已完工，并完成单机调试及初验工作，并将于2023年开展提标改造工程，增加前端污水预处理工艺，提升废水处理规模。

园区按照“雨污分流”、“污污分流”、“分质处理”的原则，分别建设化工企业的生活污水管网、工业废水管网及雨水管网。为避免事故水对污水处理系统带来的影响，在各企业废水处理设施前端及化工专用污水处理厂内均设置应急事故池，贮存事故水。

园区内涉及危废产生的企业均已按照法律法规要求开展危险废物规范化管理，委托第三方机构进行危险废物处理，危险废物收集、贮存、利用处置率为100%，已规划建设年收集、暂存、转运5万吨/年危险废弃物、10万吨/年危险废物利用减污染降碳资源化氢能环保项目，实现危险废物无害化处理。

危化品停车场位于太平路与西旺路交口东南角,用地面积38亩,规划总建筑面积2050㎡，目前正在建设中，预计2023年6月底前完工。

宁国港口生态产业园生物质热电联产项目位于海螺路北侧，规划用地面积约92.9亩，建设2台150t/h高温高压循环流化床锅炉，配套建设1台20MW背压式汽轮发电机组及1台30MW抽凝式汽轮发电机组，同步建设除尘、脱硫、脱硝等环保装置，主厂房及烟囱结构预计2023年6月封顶，项目计划于2023年底完工。配套公共管廊工程走线布局依托园区内主要道路，近期规划建设综合管廊长度约3.2km，保障园区内蒸汽供热需求，计划8月完成海螺路段、太平路段公共管廊钢构安装。

目前园区内已完成居民点拆迁工作。总体上园区各项环境基础设施建设有序推进，可满足化工企业落户所需环保条件。

三、体制机制及制度保障

园区采取信息化手段构筑风险监控屏障，信息中心大楼将作为园区信息化管理中心，目前智慧化管理系统平台开发已完成，园区企业数据已接入平台，该系统将促进热电等能源的梯次使用和回用，对园区内所有产生危险废物企业的危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置、转移情况计量管理，同时通过企业监测点和园区监测站点构建污染物在线监控系统，利用产业链上下游招商促进物料循环利用。

园区加强环境应急体系建设，构建车间、企业、园区三级环保防控体系。已编制《宣城宁国化工园区企业及公共应急救援物资储备制度（试行）》，消防站及企业建设有公共应急物资储备库，已与安鸣应急救援服务公司签署应急救援服务协议以完善应急物资装备调用互助保障机制。已制定安监、环保、消防等各相关部门协调联动，事故企业、园区污水处理厂及其他企业密切配合的应急救援处置体系。园区已编制《宁国港口产业园化工园区突发环境事件应急预案》，2023年度环保事故应急演练已于2月27日组织开展。

为进一步加强化工园区环保“三同时”建设，经开区将从以下几点落实：一是规划上统筹规划、严格准入。在进行项目准入时，对化工园区统筹规划、严格准入，防止产生新的环境污染和生态破坏。二是配套上加快园区污染物集中治理设施建设。针对环境基础设施建设，园区将加快热电中心及管廊、污水处理厂、危化品停车场、危废暂存及处理项目建设，确保满足污染防治设施与入园企业建设“三同时”要求。三是体制机制及制度保障上完善园区环境管理体系。园区将依托网络数据平台和应急通讯系统工程针对园区内化工企业的原料使用、生产工艺、污染治理及排放等相关因素，制定并实施监测方案，严密监控企业的污染排放状况，加强环境应急物资装备与协同应对体系建设，拟构建三级环保防控体系，全面提升化工园区环保风险防范和事故应急处置能力。

衷心感谢您对宣城宁国化工园区的关心和支持，经开区将继续做好宣城宁国化工园区管理工作。希望您继续关心和支持化工园区环保工作，提出更多更好的意见建议，持续推动化工园区环保管理服务工作再上新台阶。

办复类别：A类

公开属性：主动公开

联 系 人：何睿智

联系电话：0563-4189608

2023年5月22日