| 索引号 | 11341702003256087M/202310-00015 | 组配分类 | 决策部署落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市交通运输局 | 发文日期 | 2023-10-11 10:48 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 决策部署落实情况 |
| 信息来源 | 宁国市交通运输局 | 主题导航 | 工业、交通 |
| 信息名称 | 交运局2023年重点工作三季度完成情况 | 内容概述 | 序号项目名称建设内容及规模完成情况责任单位监督方式备注1S44安旌高速公路宁国至安吉段新建双向四车道高速公路11017米路基工程完成100%，桥梁工程完成100%，隧道工程完成100%，路面水稳完成100%，沥青下面层完成97%，中面层完成78%，绿化工程完成94%，机电工程完成57%，交安工程完成68%。 |

## 交运局2023年重点工作三季度完成情况

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成情况 | 责任单位 | 监督方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S44安旌高速公路宁国至安吉段 | 新建双向四车道高速公路11017米 | 路基工程完成100%，桥梁工程完成100%，隧道工程完成100%，路面水稳完成100%，沥青下面层完成97%，中面层完成78%，绿化工程完成94%，机电工程完成57%，交安工程完成68%。 | 高指办 | 4016629 |  |
| 2 | 宁虹公路万家岗至虹龙段 | 升级改造二级公路14000米，三级公路4000米 | 完成全线97%路基挖方施工，高速下穿已完成开挖，K10+600-K10+800高边坡剩余1级台阶未开挖完成。完成全线90%路基填方施工。路基挡墙除K9+300-K9+500段应下穿高速桥梁受限外已全部完成。 | 项目办 | 4016629 |  |
| 3 | S104港口至宁国段一级公路建设工程（西北外环一期） | 升级改造一级公路21.493公里。（一期工程先行建设分界山至汪港路段约4km路段，估算投资3.6亿元） | 主体工程完成80%。 | 项目办 | 4016629 |  |
| 4 | S44安旌高速公路宁国至旌德段 | 连接G4012溧宁高速与S11巢黄高速 | 固定资产纳统前期准备工作已完成，待项目开工后纳入统计。完成房屋清空及迁坟工作，启动地面清表及林木砍伐工作。 | 高指办 | 4016629 |  |
| 5 | S104港口至宁国段一级公路建设工程（西北外环二期） | 二期工程拟在原S104港口至宁国段一级公路建设工程设计的基础上调整路线方案，对接一期工程，向南经七里凉亭、株木店、吴冲、大村，终于高铁南站，路线长14公里 | 试验室已完成备案，并对4四家混凝土配合比进行标定，取土场土样检测，正在进行钢筋加工厂建设和河道便道施工。林地已取得批复。 | 规建科 | 4016629 |  |
| 6 | 南外环（G233开发区段） | 项目拟对G233鸡山至二里冲段实施“二改一”，全长6.5公里 | 完成桥西段左幅沥青下面层施工。 | 规建科 | 4016629 |  |
| 7 | S465黄土岗至杨家店段一级公路建设工程（东北外环) | 项目西接汪港路，按一级公路标准向东延伸至G233，全长约7.8里 | 施工图设计已完成。施工单位驻地建设已完成。林地报批已取得阶段性进展，待林地植被恢复费交纳后，就能取林地批复。 | 规建科 | 4016629 |  |
| 8 | G329小汪村及梅林段 | 继续实施G329“二改一”，改造路段位于东北外环的南、北两端，是其补充与延伸，全长9.6公里 | ①一标段：做好清表及临时排水设施准备工作。②二标段：项目前期各项工作已基本完成，工地标准试验室设备完成标定。③推进林地报批工作 | 规建科 | 4016629 |  |
| 9 | S05宣桐高速公路宁国段仙霞立交工程 | 利用原S05省界收费站（杨山）改建互通 | 不采用EPC招标，继续开展林地和土地报批工作。 | 规建科 | 4016629 |  |
| 10 | 青龙湾通用机场改扩建 | 扩建跑道规模至800米，扩建停机坪7023平方米，新建机库2938平方米，配套建设防吹坪、端安全区、飞行区围界等 | 完成跑道土方填筑工程的96%，完成路基工程的80% | 规建科 | 4016629 |  |
| 11 | 盘樟至龙门段（滑雪场衔接道路） | 线路全长7.7公里，起于盘樟村部前，接现状6米宽道路，起点开始改线顺盘樟河左岸新建线路，于K1+300高山村相交老路后，继续往西南方向上靠提升新建线路，沿线经过阴山口、盛家村附近，于K3+200接回老路，顺延老路经大菜园、小岭头（陡坡路段采取展线降坡），止于大岭头附近。四级公路标准，路基宽7米，路面宽6米，沥青砼路面。 | 清单控制价编制、林地和土地报批工作、招标工作、项目清表已完成，工程队已进场进行路基、挡墙、涵洞施工，杆线迁移同步施工。 | 项目办 | 4016629 |  |
| 12 | S345宁泾路（皖南川藏线）美丽公路 | 皖南川藏线宁国段全长68公里，结合养护管理、路域环境治理和全域旅游发展工作，拟对其实施综合提升工程 | 1.已完成美丽公路施工图设计招标计划挂网。2.施工单位完成路基建设工作 | 规建科、公路中心 | 4016629 |  |
| 13 | 南部山区东西向通道 | 路线东起云梯乡G329与X327交叉口，经畲族风情园后折向西北，翻越棉花岭，在盘樟村附近接入X314万杨路，折向西南龙门、大龙、万家、南极、庄村、甲路、胡乐、霞乡、上坦，止于方塘乡，西接S345，全长约114公里 | 1.方塘段：①7.16公里已拓宽道路路面工程开始施工，累计完成工程量85%；②兰花岭段：累计完成工程量80%。 | 规建科 | 4016629 |  |
| 2.万家段：任务已完成，无计划。 |
| 3.胡乐段：①霞乡至葛干段：累计完成工程量的90%；②兰花岭段：完成工程量的85%。 |
| 4.甲路段：任务已完成，无计划。 |
| 5.南极段：任务已完成，无计划。 |
| 14 | 国省道养护工程 | 第一批G329线15公里、G233线19.493公里、S466线5.69公里养护工程；第二批G329线5.2公里、S345宁泾路21公里、S465线7.702公里养护工程，G330两座危桥改造工程 | 国省干线第一批养护工程233项目完成95%；国省干线第二批项目S466宁甲路开始施工前准备工作，S345宁泾路、S465杨新路正在进行招投标工作。 | 公路中心 | 4016629 |  |
| 15 | 农村公路建设工程 | 县乡道升级改造工程51公里，联网路及硬化路（49公里），农村公路危桥改造工程6座，村道生命安全防护提升工程102公里，农村公路养护工程120公里。 | 危桥完成95%。 | 公路中心 | 4016629 |  |