| 索引号 | 11341702783081862F/202105-00051 | 组配分类 | 通知公告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 发文日期 | 2021-05-14 14:43 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 久天化工，二次公示,通知公告 |
| 信息来源 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 宁国久天化工有限公司磷系列产品搬迁改造一体化综合生产项目环境影响评价二次公示（征求意见稿公示） | 内容概述 | 宁国久天化工有限公司磷系列产品搬迁改造一体化综合生产项目环境影响评价二次公示（征求意见稿公示） |

## 宁国久天化工有限公司磷系列产品搬迁改造一体化综合生产项目环境影响评价二次公示（征求意见稿公示）

宁国久天化工有限公司委托安徽皖欣环境科技有限公司对“宁国久天化工有限公司年产5.2万吨三氯化磷、4万吨三氯氧磷、8.6万吨磷系阻燃剂、2万吨三氯化铝、2万吨五氯化磷搬迁改造一体化综合生产项目”进行环境影响评价，目前该项目报告书征求意见稿已编制完成。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的等相关文件要求，现将拟建项目进行第二次环境影响评价公示（征求意见稿公示），欢迎社会各界积极参与和监督。

一、建设项目名称及概况

项目名称：宁国久天化工有限公司磷系列产品搬迁改造一体化综合生产项目

性质：新建

建设单位：宁国久天化工有限公司

项目概况：项目位于安徽宁国港口生态工业园，新港大道与月鉴路东南交叉处，建成后年产5.2万吨三氯化磷、4万吨三氯氧磷、8.6万吨磷系阻燃剂、2万吨三氯化铝、2万吨五氯化磷；项目占地115亩，新建六座生产车间、甲类仓库、戊类仓库、综合楼、配电房、以及事故池、门卫室、固废暂存间等，购置反应釜、冷凝器、板式预热换热器、圆块式石墨吸收器等设备。

二、建设项目可能对环境造成的影响

1、地表水环境：运营期生产废水经厂区污水处理站处理后排至港口生态产业园污水处理厂处理，生活废水经厂区化粪池处理后排至港口生态产业园污水处理厂处理，生产废水和生活污水对纳污水体水阳江的不良影响。

2、环境空气：PM10、氯化氢、氯气、酚类、氨气、硫化氢、非甲烷总烃等排放对区域环境空气的影响。

3、声环境：各种设备运行噪声对周边环境的影响。

4、固体废弃物：包装材料、蒸馏高沸物和废滤膜、废包装袋、蒸馏釜残、滤渣、废活性炭、有机脱附液、实验室废物、污泥等废物若处理不当对周边环境的影响。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施

1、水污染防治措施：生产废水经厂区污水处理站处理后排至港口生态产业园污水处理厂处理，生活废水经厂区化粪池处理后排至港口生态产业园污水处理厂处理，生产废水和生活污水对纳污水体水阳江。

2、大气污染防治措施：

（1）车间一废气通过管道收集，最终送入“三级水吸收+碱吸收”装置处理，经高25m排气筒达标排放。

（2）车间二废气通过管道收集，最终送入“两级氯化亚铁吸收+水吸收+碱吸收”装置处理，经高25m排气筒达标排放。

（3）车间三废气通过管道收集，最终送入“四级水吸收+碱喷淋+两级活性炭纤维吸附脱附”装置处理，经高25m排气筒达标排放。

（4）车间五废气通过管道收集，最终送入“四级水吸收+碱喷淋+两级活性炭纤维吸附脱附”装置处理，经高25m排气筒达标排放。

（5）车间六废气通过管道收集，最终送入“四级水吸收+两级碱喷淋+两级活性炭纤维吸附脱附”装置处理，经高25m排气筒达标排放。

（6）储罐区+危废库+污水站废气通过管道收集，最终送入“碱喷淋+两级活性炭吸附”装置处理，经高25m排气筒达标排放。

3、噪声污染防治措施：项目主要噪声源为风机、空压机、反应器及各类水泵等设备。通过合理布局、采取消声、隔声、减振等降噪措施，以减小噪声对周围环境的影响，使场界的噪声均能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。对外环境噪声影响较小。

4、固体废物污染防治措施：项目生产过程中一般工业固体废物主要为包装材料、蒸馏高沸物和废滤膜等，包装材料收集后外售处理；蒸馏高沸物厂内利用，作为生产六偏磷酸钠的原材料；纯水制备产生的废滤膜交由厂家回收处理。项目危险固体废物主要有废包装袋、蒸馏釜残、滤渣、废活性炭、有机脱附液、实验室废物、污泥等，厂内危废库暂存后，定期交由危废资质单位处理。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、环境影响评价初步结论

宁国久天化工有限公司年产5.2万吨三氯化磷、4万吨三氯氧磷、8.6万吨磷系阻燃剂、2万吨三氯化铝、2万吨五氯化磷搬迁改造一体化综合生产项目符合国家产业政策，符合宁国经济技术开发区（安徽宁国港口生态产业园）总体发展规划及规划环评要求，符合“三线一单”及国家和地方相关政策要求。项目采用了先进的生产工艺，符合清洁生产要求。在落实相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。因此，本评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。

五、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

报告书征求意见稿电子版见本网页附件1；

报告书征求意见稿纸质版：公众可通过电话、传真和电子邮件等方式与项目建设单位或承担环评的单位进行联系，联系方式如下：

建设单位名称：宁国久天化工有限公司；

联系电话：18756301112；

信函寄件地址：宁国久天化工有限公司；

联系人：史小恩；

环评单位名称：安徽皖欣环境科技有限公司；

联系电话：0551-65561532；

联系人：许工；

六、征求公众意见的范围及公众意见表的网络链接

为广泛听取社会各界对建设项目有关环境保护工作的意见和建议，特此进行公示。征求公众意见表格式见附件2。

七、公众提出意见的主要方式

您还可以通过邮件、电话、信函等方式反映您的意见，在环境影响评价报告书中将明确各类意见的接纳情况，若您有任何意见需要反馈，请在公示有效期内通过以上方式向建设单位或评价单位进行反馈，本次公示时间为10个工作日。

宁国久天化工有限公司

2021年5月10日