| 索引号 | 11341702003256087M/202306-00132 | 组配分类 | 交通建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市交通运输局 | 发文日期 | 2023-06-12 16:16 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 沥青,施工,工作推进 |
| 信息来源 | 宁国市交通运输局 | 主题导航 | 工业、交通 |
| 信息名称 | 宁安高速项目沥青下面层试验段成功摊铺 吹响通车号角 | 内容概述 | 6月12日上午8时，随着施工现场2台沥青摊铺机，7台压路机准时到位，宁安高速项目项目沥青下面层试验段铺筑工作适时展开。为了确保沥青下面层试验段摊铺高效有序的展开，项目部超前谋划，统筹调度，详细编制了沥青路面施工方案，组织技术人员、拌合站管理人员、试验室人员、路面施工队伍进行了详细的安全、技术交底，沥青拌和站根据试验室提供的配合比成功的进行了试拌。为确保铺筑质量，在施工过程中，沥青铺筑前施工人员对面层表面进行了细致的清理，现场技术人员对沥青料进场温度、摊铺温度、压实温度以及碾压速度、遍数进行严格控制，监理工程师和现场管理人员严格控制工序施工质量，对铺设厚度 |

## 宁安高速项目沥青下面层试验段成功摊铺 吹响通车号角

6月12日上午8时，随着施工现场2台沥青摊铺机，7台压路机准时到位，宁安高速项目项目沥青下面层试验段铺筑工作适时展开。

为了确保沥青下面层试验段摊铺高效有序的展开，项目部超前谋划，统筹调度，详细编制了沥青路面施工方案，组织技术人员、拌合站管理人员、试验室人员、路面施工队伍进行了详细的安全、技术交底，沥青拌和站根据试验室提供的配合比成功的进行了试拌。为确保铺筑质量，在施工过程中，沥青铺筑前施工人员对面层表面进行了细致的清理，现场技术人员对沥青料进场温度、摊铺温度、压实温度以及碾压速度、遍数进行严格控制，监理工程师和现场管理人员严格控制工序施工质量，对铺设厚度、宽度、压实度、每车混合料温度等质量标准进行检测，并严格按照施工要求控制摊铺与碾压工序的衔接。

本次试验段为K9+340到K9+745段左幅路段，全长共405米，挖方段下面层宽度11.25米，填方段下面层宽度为11.35米，压实厚度为8厘米，摊铺面积为4658.8m²，沥青混合料理论用量为909.0吨。历经3个多小时的紧张施工，沥青混凝土下面层试验段顺利铺筑完成。经现场测量和试验室取样检测，试铺路段的平整度、厚度、压实度等各项技术指标均符合规范要求，达到了试验的预期目的，将为项目路面沥青下基层大规模施工提供有效的技术和施工指导。

此次沥青下面层试验段的顺利完成，为后续开展大规模沥青路面施工提供了质量样板和施工经验，鼓舞了项目部全体员工打造精品宁安工程的奋斗精神，下一步宁安项目部将进一步加大设备人员的投入，在保证工程质量的基础上，全力推进施工进度，为完成10月底通车的目标不懈努力。（宁国市高指办）