| 索引号 | 113417020032559734/202402-00096 | 组配分类 | 供气安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市住建局 | 发文日期 | 2024-02-12 15:14 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 燃气安全知识使用手册,质量与安全,供气安全 |
| 信息来源 | 宁国市住建局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 燃气安全知识使用手册 | 内容概述 | 燃气是气体燃料的总称，种类很多，主要有天然气、人工燃气、液化石油气等。 |

## 燃气安全知识使用手册

燃气是气体燃料的总称，种类很多，主要有天然气、人工燃气、液化石油气等。是一种易燃、易爆、易中毒的气体。当空气中含有管道煤气达3.8%-24.8%或空气中含有液化石油气达2%以上时，则为爆炸性混合气体，不仅遇到明火、电火花或其他激发能量会发生爆炸事故，还会因泄露，引发中毒事故。

1.用气通则

●保持空气流通

管道气完全燃烧时，需消耗的空气量是该气体的4倍以上，应保持厨房、燃具周围良好的通风状态。

●注意人走火熄

用气完毕，要关闭阀门。临睡前，外出前应检查确认燃气管道、液化气罐和灶具阀门已经关闭。

●使用燃气要照看

切勿在无人照看的情况下使用燃气具。汤、粥、牛奶等烹煮时容易溢出，要多加照看，以免汤水淋熄炉火，造成燃气泄漏。同时避免儿童接近燃气具。

●打不着火应停顿

如果连续三次打不着火，应停顿一会，确定燃气消散后，再重新打火。燃气多次释放，遇到明火极易燃爆。

●《燃气工程项目规范》GB55009-2021新规要求

1、民用及商业用户使用灶具应具有自动熄火保护装置。

2、停用老式燃气胶管:当家庭用户管道与燃具连接时，应采用专用燃具连接软管，连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于2.0m且不应有接头，软管的使用年限不应低于燃具的判废年限，即≥8年的使用年限，老式燃气胶管已不符合法规要求，寿命更长、耐高温耐腐蚀、抗老化的不锈钢金属波纹软管将成为新的选择。

3、加装燃气自闭阀:家庭用户管道应设置当管道压力低于限定值或连接灶具管道的流量高于限定值时能够切断向灶具供气的安全装置;设置位置应根据安全装置的性能要求确定;安装在低压燃气系统管道上的燃气自闭阀，可实现当管道供气压力出现欠压、超压时自动关闭，关闭后需手动才能开启的安全装置，能够敏锐地捕捉燃气泄漏，防范于未然。

4、开放式厨房不予通气:用户燃气管道及附件应结合建筑物的结构合理布置，并应设置在便于安装、检修的位置，开放式厨房就如同燃气设备安装在与人员起居室同一空间内，不符合规范中关于符合燃气安全使用条件的“专用空间”的概念，这样一旦发生气体泄漏或者燃气爆炸，没有任何阻挡之下会迅速危及整个居住空间，产生的破坏力及影响范围远大于有门隔断的情况，因此这会被认定为不符合安全的用气条件。

5、工商业用户应设置燃气泄漏报警装置及紧急切断装置，用气设备连接软管禁止使用胶管。

2.燃气泄漏主要原因

●家用燃气

1、胶管问题致使燃气泄漏

(1)、胶管老化龟裂。胶管超过安全使用期限使胶管老化龟裂造成燃气泄漏。

(2)、长时间使用燃气灶具，自然或人为使连接胶管的两端松动造成燃气泄漏。

(3)、老鼠咬坏天然气软管会导致天然气的泄漏。

2、点火失败，致使未燃烧的燃气直接泄出。

3、使用时发生沸汤、沸水浇灭灶火或被风吹灭灶火。

4、关火后，阀门未关严。

5、由于燃气器具损坏造成的漏气。

6、搬迁、装修等外力破坏造成的接口漏气

7、管道腐蚀或阀门、接口损坏漏气。

8、连接灶具的胶管老化龟裂或两端松动漏气。

9、其他原因造成的漏气。

●工业燃气

1、材料原因。管道材料有所不同，会出现气孔、锁孔、裂纹等状况，这些都是基于外部原因造成的材料损坏，容易为管道泄漏埋下隐患。

2、安装施工原因。在安装施工过程中，如果出现安装违规以及技术问题，也容易造成焊接质量问题，焊接不严就会由于震动等外部因素出现裂缝状态，导致燃气外漏，对工业生产及工作人员都会造成巨大的损失、伤害。

3、安全管理方面。如果相关人员缺乏对燃气管道的日常维护与检测，日常巡逻维护敷衍了事，这样的安全管理不能很好的保障工厂安全，是造成燃气管道泄漏的又一直接因素。

3.燃气检漏方法及泄漏的应急措施

燃气检漏方法:

1、当您闻到一股臭鸡蛋味、汽油味、油漆味时就应当意识到可能是燃气泄漏。

2、查找燃气泄漏点。检查时，可用肥皂水、洗涤灵或洗洁精等涂在可能产生漏气的地方，如管道的接头、表、灶的开关等处，若有漏气，则该处会连续冒泡。

3、严禁使用明火检查泄漏。

燃气泄漏的应急措施:

●异味明显，断气通风

发现室内有煤气等异味，燃气突然中断以及没有燃气时，应立即将灶具阀、管道阀(或气罐阀)关闭，并打开门窗通风换气。动作应轻缓，以免金属猛烈摩擦产生火花，引发爆炸。

●电气设备，禁开禁关

燃气泄漏时，千万不要开启或关闭任何电器设备，以免产生火花，引发爆炸。

●迅速离开，以防中毒

若室内煤气等异味较为明显，应迅速撤离，以防窒息、中毒。

●关闭阀门，及时转移

管道燃气用户可用胶带等将漏气部位缠紧，然后设法找到进入单元的燃气管道总阀门予以关闭。

气瓶用户当阀门失灵时，应先用湿毛巾、肥皂、黄泥等将漏气处堵住，再将气瓶转移到室外，泄掉余气，切记，杜绝一切火源。

●及时报警，抢险抢修

出现险情，应立即拨打供气单位抢修电话、119火警电话，以利于及时抢险、抢修。但不要在充满燃气的房间内拨打求助电话，也不要打开抽油烟机或排风扇，以免擦出火花，引发火灾。

4.燃气着火的应急措施

家用燃气着火应急措施

●断气灭火

迅速关闭入户总阀门，切断电源，断气灭火。

●干粉灭火

当火势较大无法关闭阀门时，用干粉灭火器喷射火的根部，火灭后迅速关闭入户阀门，并立即通知燃气公司。

●报警

当火势较大无法控制时，迅速拨打火警电话。

企业燃气着火应急措施

●预警

现场拉设警戒带，禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动，关闭燃气扩散区内的电器开关，同时通知周边居民。

●报警与报告

一旦发现燃气大量泄漏或着火，迅速向现场安全管理人员及上级领导报告，着火时迅速拨打火警电话请求救援。

●抢险操作

关闭泄漏部位上下游阀门，以截断气源，必要时打开手动放空阀进行放空。

●抢修作业

待现场满足作业条件，由抢修人员排除故障，更换或维修管段或设施，对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭。

5.家庭用气七不准

1、不准擅自拆、改燃气设施和用具。如需拆、改(如装修)的，由具有相关资质的燃气安装、维修企业负责施工。确需移动燃气计量装置及计量装置前的设施，必须经燃气供气单位同意。

2、不准将燃气管道、阀门、流量表、燃气器具等燃气设施密封或暗室安装。如装在墙壁内、吊顶内、柜内、灶台内等。

3、不准在安装燃气表、阀门等设施的房间内堆放杂物、住人。使用天然气的房间集表、灶、输气管道等于一室，一旦出现漏气，燃气浓度过高时，由于氧气不足会使人窒息，遇火星还会导致爆炸燃烧。因此，有燃气设施的房间不能当卧室使用。

4、不准在燃气管道上牵挂电线、绳索悬挂杂物。

5、不准私自开启或关闭燃气管道公共阀门。

6、不准非法使用燃气设施和偷盗、转供燃气。

7、不准在天然气管线上建造房屋和临时建筑。因为管线上建造房屋或乱搭棚舍堆放杂物、垃圾等会压坏管线，不便于排查、稽查进行管道维修、抢修工作，容易造成漏气，天然气会从地下水道，然后再窜到室内，造成事故。

燃气安全歌

使用燃气须注意，安全操作要牢记。

先点火来后开气，空气畅通窗不闭。

易燃物品要远离，防火防爆防漏气。

注重安全守法规，私拉乱接违条例。

安全使用燃气具，人走火灭别大意。

洗澡烤火要警惕，谨防缺氧人窒息。

开挖施工要小心，压管损管是大忌。

管道保护皆有责，齐抓共管共留意。

安全用气保平安，燃气安全非儿戏。

注意燃气安全法，于人于己都有利。