| 索引号 | 113417020032559734/202312-00053 | 组配分类 | 供气安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市住建局 | 发文日期 | 2023-12-11 15:11 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 燃气安全硬知识，你需要知道,质量与安全 |
| 信息来源 | 宁国市住建局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 燃气安全硬知识，你需要知道 | 内容概述 | 燃气是生活中不可或缺的生活能源，但如果使用不当引发泄漏，将会严重威胁到我们的生命财产安全，最好的挽救就是预防，那么下面跟着小编一起学习安全用气知识，避免燃气隐患危险吧！ |

## 燃气安全硬知识，你需要知道

燃气是生活中不可或缺的生活能源，但如果使用不当引发泄漏，将会严重威胁到我们的生命财产安全，最好的挽救就是预防，那么下面跟着小编一起学习安全用气知识，避免燃气隐患危险吧！

一、如何判断燃气是否泄漏？

闻—用鼻子闻

一般民用供气，都对燃气进行加臭（四氢噻吩）处理，使燃气带有类似臭鸡蛋的气味，这样泄漏易于被发现。所以一旦察觉到家中有类似的异味，就有可能是燃气泄漏。

看—看燃气表

在完全不用气的情况下，查看气表的末位红框内数字是否走动，如走动可判断为气表阀门后有泄漏(如气表、灶具和热水器连接气表之间的胶管、接口等地方)。

涂—喷涂肥皂水

将肥皂或洗衣粉用水调成皂液，依次涂抹在燃气管、燃气表胶管、旋塞开关处等容易漏气的地方，以检查燃气是否发生泄漏。皂液如遇燃气泄漏，就会被漏出的燃气吹出泡沫。当看到泡沫产生，并不断增多，则表明该部分发生了漏气。对于极微小漏点可能无法观察到，要以专业检测工具的检测结果为准。

二、发现燃气泄漏该怎么办？

立即通风

关闭阀门，立即打开窗户通风，并向有关部门报告，以便查明原因；对泄漏处进行及时维修，避免发生恶性事故。特别需要注意的是，不要情急之下打开排气扇进行通风，因为排气扇也是通电的。

不要开关任何电器

各种电器开关、插头与插座的插接都会产生火花，室内泄漏的可燃气体达到一定浓度后会引起爆炸，因此应立即到室外电闸处切断电源。

不要在室内穿脱衣服

穿脱衣服会产生静电，特别是混纺、尼龙织物，静电也会引爆空气中一定浓度的可燃气体。

不要使用电话、手机

通电时话机内部有可能产生微小火花，也会引起爆炸，应远离现场之后再打电话求助。

三、平时使用燃气还要注意哪些？

正规产品

使用符合国家标准的燃气具，仔细阅读燃气具说明书，做好防范措施，以防引起燃气泄漏、火灾及爆炸。

有人看管

使用燃气时要有人看管，防止汤水外溢浇灭火焰或被风吹灭火焰，引起燃气泄漏而发生事故。

用管注意

燃气灶具连接胶管要定期检查和更换。冬季胶管容易硬化、老化、龟裂，若无管卡固定极易发生脱落导致漏气。同时，胶管长度不应超过2米，建议用户使用更安全、可靠的金属波纹管。

开窗透气

如果长时间使用燃气，易使室内氧气不足，用户应及时打开门窗进行通风。液化气使用后，应及时关闭灶具开关和液化气阀门。

经常自检

要经常检查连接灶具的胶管、接头，发现胶管老化松动应立即更换；超过使用年限的燃气器具应及时更新。

最后要注意：发现漏气等情况，应立即关闭表前阀，严禁抽烟，同时轻开门窗通风，不要开关任何电器，并到户外拨打燃气抢险电话:0563-4452111。